# DESCRIÇÃO

Tintas al temple elaboradas com diferentes tipos de carbonatos e sulfatos cálcicos de finíssima granulometría e de uma brancura extraordinária, ligados com diferentes colas conferem á película seca de grande poder de fixação, dureza e resistência.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Secagem: LISO: 6 - 7 horas; PICADO: 4 - 5 horas; GOTELÉ: 6 - 7 horas.

Aplicação: LISO: Para aplicar com pincel, rolo ou pistola; PICADO: Para aplicar com rolo de picado podendo-se também fazer raiados, serapilheira, etc.; GOTELÉ: Para aplicar com pistola e compressor.

Rendimento: LISO: 3 - 4 m2/ kg.; PICADO: 2 - 3 m2/kg.; GOTELÉ: 1 - 1,5 m2/ kg.

Peso específico: LISO: 1,60 gr./cm3; PICADO: 1,70 gr./cm3; GOTELÉ: 1,70 gr./cm3

APLICAÇÃO

Recomenda-se para tectos e paredes de interior, sobre todo o tipo de materiais, tanto de obra nova com velha, donde se deseja um custo reduzido.

MODO DE EMPREGO

Diluir só com água em proporções adequadas a cada trabalho.

# Text boxes

PASTA AL TEMPLE PINRODA