DESCRIÇÃO

Recobertura impermeabilizante da humidade em paredes e tectos, tanto em interior como em exterior, com uma grande aderência, formando uma capa que impede a passagem da humidade.

# CARACTERISTICAS TECNICAS

Natureza: Resinas acrílicas

Cor: Branco

Aspecto: Mate

Densidade: 1,4 gr./cm3

Secagem: 1 hora aprox.

Diluente: Dissolvente Universal ou de Acrílicos-Clorocaucho JAFEP

Aplicação: Pincel ou rolo

Rendimento: 3 - 4 m2/Kg.

APLICAÇÃO

Tinta acrílica a diluente para aplicar tanto em interior como em exterior, em zonas onde existam problemas de humidade e salitre. Não se trata de uma tinta de acabamento. Uma vez seca, termina-se com uma tinta de qualidade, plástica ou esmalte.

MODO DE EMPREGO

Limpar a fundo a zona afectada onde se considere haver problema, esfregando inclusivamente, se for necessário. Aplicar á continuação a tinta anti-humidade a pincel ou rolo procurando que esta penetre na superfície tratada.

APRESENTAÇÃO

Recipientes metálicos de:

750 ml

4 litros

18 litros

# Text boxes

PINTURA ANTIHUMEDAD